## Slide 1
Универзитет у Београду – Грађевински факултет www.grf.bg.ac.rs
Студијски програм: Грађевинарство Основне студије
Moдул: ХВЕ
Година/Семестар: III година / VI семестар
Назив предмета (шифра): Хидротехничке грађевине 1
Наставник : Љубодраг Савић
Наслов предавања: Бране
Датум : 8.03.2021
Београд, 2020.
Сва ауторска права аутора презентације и/или видео снимака су заштићена. Снимак или презентација се могу користити само за наставу на даљину студента Грађевинског факултета Универзитета у Београду у школској 2020/2021 и не могу се користити за друге сврхе без писмене сагласности аутора материјала.

## Slide 2: БРАНЕ

## Slide 3: Намена брана
Стварање акумулација за изравнавање протицаја, пријем поплавног таласа и наноса, рекреативне сврхе...
Контролисано захватање воде из водотока (без и са акумулацијом)
Концентрацију пада за ХЕ
Одржавање нивоа воде за пловидбу

## Slide 4: Основни елементи бране

## Slide 5: НИСУ све бране Бране
Бране за чување воде
Јаловишне бране
Преграде

## Slide 6: Поделе брана
Према начину преношења оптерећења
Према материјалу од кога се граде
Према начину евакуације великих вода
Према висини – величини
...

## Slide 7: Преношење оптерећења код брана
Гравитационе
Лучне
Контрафорне
Комбиноване

## Slide 8: Према уграђеном материјалу
Бетонске (класично уграђен или ваљани)
Насуте замељане
Насуте од каменог набачаја, или ваљаног камена
Остали материјали (метал, дрво, гума,...)

## Slide 9: Према начину евакуације великих вода
Преливне
Непреливне
Преливно – Непреливне

## Slide 10: Према висини (величини)
Високе (Велике): H>15m, или: 10<H<15m и L>500m, или V > 106m3, или QEO>1000 m3
Ниске (мале)

## Slide 11: Најзаступљенији типови Брана
Гравитационе бетонске
Лучне (бетонске)
Насуте земљане
Насуте од каменог набачаја

## Slide 12: Најзаступљенији типови Брана

## Slide 13: Гравитациона бетонска брана

## Slide 14: Гравитационa бетонскa бранa

## Slide 15: Лучна брана

## Slide 16: Лучна брана

## Slide 17: Насута земљана брана

## Slide 18: Основни типови земљаних брана

## Slide 19: Основни типови брана од каменог набачаја

## Slide 20: Насипање бране Ровни, Мај 2005

## Slide 21: Брана од каменог набачаја

## Slide 22: Брана Лазићи

## Slide 23: Контрафорне бране

## Slide 24: Бајина Башта

## Slide 25: Вишелучне бране

## Slide 26: Предности и мане бетонских брана
Велика отпорност на преливање и процуривање
Мали обим радова
Висока јединчна цена (у односу на насуте)
Високи захтеви за услове фундирања

## Slide 27: Предности и мане насутих брана
Минимални захтеви за услове фундирања
Могућност коришћења разнорврсних, хетерогених материјала, расположивих у непосредној близини профила
Јефтино и брзо уграђивање
Осетљивост на преливање и процуривање
Велики обим радова
Потребан посебан објекат за евакуацију вода

## Slide 28: Избор преградног профила и типа бране
Што већа запремина акумулације
Што мањa запреминa (цена) бране
Што већа сливна површина
Статичка стабилност објекта
Вододрживост профила и акумулације
Доступност грађевинских материјала

## Slide 29: Избор преградног профила и типа бране
Расположива количина и квалитет воде
Топографија терена (сам профил и акумулација)
Геолошки и геомеханички услови (фундирање вододрживост, стабилност падина долине)
Доступност грађевинских материјала одговарајуће количине и квалитета
Трошкови експропријације и измештања насеља и саобраћајница
Еколошки, културни и политички чиниоци

## Slide 30: Невоље које настају због брана
Поплавни талас услед могућег рушења брана
Може имати негативан утицај на микроклиму, екологију и квалитет воде
Плављење добара: насеља, културних добара, обрадивог земљишта, саобраћајница
Индуковани земљотреси, клизишта
Сукоб интереса различитих корисника бране

## Slide 31: Рушевине бране Малпасе

## Slide 32: Узроци рушења брана
Преливање преко непреливног дела бране.
Унутрашња ерозија материјала тела (насипа) бране или темеља.
Клизање косина насипа бране.
Неисправан статички прорачун.

## Slide 33: Рушевине бране Остин

## Slide 34: Унутрашња ерозија материјала тела бране око цеви

## Slide 35: Узроци преливања брана
Квар на уставама.
Блокирање преливних поља.
Грешка при управљању уставама.
Недовољан капацитет евакуационих органа.
Непредвиђено слегања насипа бране.
Поплавни талас услед рушења узводне бране.

## Slide 36: Осматрање – Оскултације

## Slide 37: Осматрање – Оскултације

## Slide 38: ЕВАКУАЦИЈА ВЕЛИКИХ ВОДА и ЕВАКУАЦИОНИ ОРГАНИ

## Slide 39: Подела Евакуационих Органа - ЕО
Преко бране
Около бране
Кроз тело бране

## Slide 40: Евакуациони органи у телу бране

## Slide 41: Циљ
Да објекат испуни сврху-улогу
Да буде статички стабилан
Да буде једноставан
Да буде лак за извођење и одржавање
Да не нарушава (превише) околину

## Slide 42: Делови евакуационих органа
Улазни – Захватни део
Проводник
Излазни део

## Slide 43: Најважнији чиниоци за избор рачунског протицаја
Тип бране
Насељеност низводног подручја
Значај самог објекта
Тип Евакуационих органа
Поузданост хидролошких података
Ретензионе могућности акумулације

## Slide 44: Избор рачунског протицаја
Према Типу бране (“Прва генерација критеријума”)
Према Типу бране и Насељености низводног подручја (“Друга генерација критеријума”)
Према методологији Управљања Ризика (“Трећа генерација критеријума”) : hazard * štеta = rizik
Поплавни таласи различите вероватноће појаве, или PMF (МПФ)
Различити меродавни протицаји за различите делове ЕО

## Slide 45: Трансформација поплавног таласа у акумулацији

## Slide 46: Трансформација поплавног таласа у акумулацији
Степен ублажења зависи од:
Пропусне способности – капацитета ЕО и
Расположиве запремине акумулације:
Већи капацитет ЕО → Већи излазни протицај → мање ублажење.
Већа запремина → мањи излазни протицај → Веће ублажење.

## Slide 47: Трансформација таласа Квазистационарна метода
Ниво воде хоризонталан,
Занемарује ce време простирања поремећаја

## Slide 48: Квазистационарна метода
Једначина биланса:
Полази се од претходног временског пресека,t,
а траже се вредности у текућем пресеку, t+t:
где је
V2 =V (Z2)
QIZ 2 = Q (Z2)

## Slide 49: Квазистационарна метода
.
.
.

## Slide 50: Трансформација таласа
Улазни талас пресеца врх излазног таласа,
када се јавља и максимални ниво (t=tMAX) :